# APP FUTURE F

## Dầu động cơ xe máy chất lượng cao

GIỚI THIỆU

APP FUTURE F là dầu động cơ được pha chế để sử dụng cho các động cơ xe máy  hoặc các thiết bị có công suất lớn có phân loại cấp độ chất lượng theo API là SF.

CÔNG DỤNG

Sử dụng cho động cơ xăng 4 kỳ làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước.

Thích hợp cho các động cơ xe máy của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan...

LỢI ÍCH

Hệ thống phụ gia chống mài mòn tốt giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.

Khả năng chống oxy hoá tốt giúp kéo dài thời gian thay dầu.

Nhiệt độ đông đặc thấp giúp giảm thiểu mài mòn khi khởi động.

Khả năng tẩy rửa, phân tán cao giúp kiểm soát cặn trong động cơ.

Giúp động cơ dễ dàng khởi động trong mọi điều kiện thời tiết.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

API SF

JASO MA

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt SAE | 20W-50 |
| --- | --- |
| Độ nhớt ở 1000C, cSt | 17,5 - 21 |
| Chỉ số độ nhớt (VI), MIN | 115 |
| Trị số kiềm tổng, mg KOH/g.MIN | 5 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C, MIN | 230 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -19 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BAO BÌ

Chai 1L, chai 0.8L

BẢO QUẢN VÀ  AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.