# APP FUTURE SCOOTER

## Dầu đặc chế cho  xe máy tay ga cao cấp

GIỚI THIỆU

APP FUTURE SCOOTER là dầu xe máy tay ga cao cấp được pha chế từ dầu gốc tinh chế kỹ và hệ phụ gia tiên tiến nhất hiện nay. APP FUTURE SCOOTER đáp ứng tất cả các yêu cầu hoạt động của mọi động cơ xe máy tay ga hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở những vùng miền khác nhau.

APP FUTURE SCOOTER được sản xuất nhằm cung cấp những đặc tính ma sát riêng biệt cho cho xe tay ga, đặc biệt thích hợp cho các xe của Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan… Dầu này vượt quá cả những yêu cầu chất lượng theo phân loại của API SM, JASO MB đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho động cơ.

CÔNG DỤNG

Thích hợp cho tất cả các động cơ xe tay ga 4 thì của Nhật Bản, Châu Á và Châu Âu như: BMW, Harley-Davidson, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, SYM...

LỢI ÍCH

Giúp kiểm soát cặn piston, chống mài mòn, chống ăn mòn hiệu quả, tăng tuổi thọ động cơ.

Khả năng chịu nhiệt và chống oxy hóa ở nhiệt độ cao siêu hạng để có thể duy trì độ nhớt và tính năng bôi trơn cần thiết cho động cơ trong thời gian sử dụng dầu

Cấp độ nhớt SAE 10W-40 và tiêu chuẩn JASO MB đảm bảo cho hoạt động của bộ ly hợp khô và giúp động cơ vận hành êm, phát huy tối đa khả năng tăng tốc và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Khả năng làm mát động cơ và làm sạch động cơ tuyệt vời.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

API SM

JASO MB

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt SAE | 10W-40 |
| --- | --- |
| Độ nhớt ở 1000C , cSt | 15 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | 145 |
| Trị số kiềm tổng, mg KOH/g | 8,5 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 210 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -25 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BAO BÌ

Chai 1L, hộp 24 chai

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.