# APP AMICUS GOLD SCOOTER 4t

## Dầu xe máy tay ga cao cấp Semi-Synthetic

GIỚI THIỆU

APP AMICUS GOLD SCOOTER là dầu xe máy tay ga cao cấp được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp, dầu gốc nhóm II và nhóm III của các nhà cung cấp uy tín cùng với hệ phụ gia tiên tiến nhất hiện nay, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải tiên tiến. APP AMICUS GOLD SCOOTER đáp ứng tất cả các yêu cầu hoạt động của mọi động cơ xe máy tay ga hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở những vùng miền khác nhau.

APP AMICUS GOLD SCOOTER được sản xuất nhằm cung cấp những đặc tính ma sát riêng biệt cho cho xe tay ga, đặc biệt thích hợp cho các động cơ 4 thì đời mới nhất. Dầu này đáp ứng yêu cầu chất lượng theo phân loại của API SN, JASO MB đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho động cơ.

CÔNG DỤNG

Thích hợp cho tất cả các động cơ xe tay ga 4 thì, làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước như Honda, Suzuki, Yamaha, SYM, Piaggio, BMW, Harley-Davidson, Ducati, Kawasaki...

Đặc biệt thích hợp với động cơ có hiệu năng cao.

LỢI ÍCH

Tính năng ổn định oxy hóa vượt trội.

Ngăn ngừa tạo cặn piston, chống mài mòn, chống ăn mòn hiệu quả, tăng tuổi thọ động cơ.

Cấp độ nhớt SAE 10W-30 và tiêu chuẩn API SN, JASO MB đảm bảo cho hoạt động của bộ ly hợp khô và giúp động cơ vận hành êm, phát huy tối đa khả năng tăng tốc và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Khả năng làm mát động cơ và làm sạch động cơ tuyệt vời.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

API SN

JASO MB

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt SAE | 10W-30 | 10W-40 |
| --- | --- | --- |
| Độ nhớt ở 1000C , cSt | 11 | 13,5 -14,5 |
| Chỉ số độ nhớt (VI), Min | 150 | 150 |
| Trị số kiềm tổng, mg KOH/g, min | 7.5 | 8,0 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C | 220 | 220 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi trong giới hạn TCCS cho phép

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc bán tổng hợp và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.