# APP FUTURE SYN 9000

## Dầu động cơ xe hơi

GIỚI THIỆU

APP FUTURE SYN 9000  là dầu động cơ xe hơi hiện đại được pha chế từ dầu gốc tổng hợp cao cấp  và hệ phụ gia tính năng đặc biệt  giúp bảo vệ ngay từ khi khởi động, làm giảm thiểu sự mài mòn kim loại và làm giảm đáng kể sự mài mòn,.... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các động cơ đời mới và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới nhất hiện nay.

APP FUTURE SYN 9000 có tính năng duy trì độ nhớt thích hợp giúp bảo vệ động cơ ngay từ khi khởi động và trong mọi điều kiện vận hành  thích hợp với các điều kiện thời tiết trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

APP FUTURE SYN 9000 được sản xuất với các cấp độ nhớt đáp ứng nhu cầu sử dụng tại Việt Nam. Khuyến cáo sử dụng APP FUTURE AM có cấp độ nhớt theo chỉ định của nhà sản xuất động cơ

CÔNG DỤNG

APP FUTURE SYN 9000  thích hợp cho các xe ôtô con, xe khách, xe tải nhẹ, xe hai cầu,.... các loại xe chạy động cơ xăng, diezel hạng nhẹ được khuyến nghị tiêu chuẩn API SN/CF bao gồm cả turbo tăng áp đồi hỏi độ nhớt yêu cầu 5W-40 hoặc 5W-30.

APP FUTURE SYN 9000 đặc biệt thích hợp để bôi trơn và bảo vệ các loại động cơ hiện đại có dung tích các-te nhỏ hơn và thời gian thay dầu dài hơn so với động cơ thế hệ cũ (10.000 km)

LỢI ÍCH

Bảo vệ tối đa động cơ trong mọi điều kiện hoạt động.

Ổn định nhiệt và ổn định oxy hoá tuyệt vời giúp kéo dài thời gian làm việc của dầu

Chống ăn mòn và chống gỉ tốt.

Chống mài mòn, kẹt xước đáp ứng điều kiện làm việc khắc nghiệt của động cơ hiện đại.

Tính chất tảy rửa phân tán cao giữ sạch động cơ.

Giảm chi phí bảo dưỡng, tăng thời gian làm việc của động cơ.

Phát huy tối đa sức mạnh động cơ.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

| API SN/CF | Mercedes-Ben 229.1 | Nisan |
| --- | --- | --- |
| ACEA A3-96, B4-96 | BMW | Peugeot |
| CCMC G5, PD2 | Volswagen 505.00 | Toyota,.... |

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt SAE | 5W-30 | 5W-40 |
| --- | --- | --- |
| Độ nhớt ở 1000C , cSt | 10,5 | 14 |
| Chỉ số độ nhớt (VI), min | 155 | 170 |
| Trị số kiềm tổng, mg KOH/g | 8,5 | 8,5 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C , min | 235 | 235 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi trong phạm vi TCCS cho phép.

BAO BÌ

Phuy 209L, can 4L

BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.