# AMICUS PLUS 2T

## Dầu động cơ hai kỳ cao cấp

GIỚI THIỆU

APP FUTURE 2T là dầu động cơ hai kỳ được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và hệ phụ gia ít tro của các hãng phụ gia hàng đầu trên thế giới. Dầu có chứa thành phần pha loãng là dung môi có độ bay hơi thấp, ít mùi để dễ hòa lẫn với xăng trong mọi điều kiện vận hành. Sử dụng cho các động cơ yêu cầu dầu hai kỳ đạt cấp chất lượng JASO FA, API TA.

CÔNG DỤNG

Động cơ xe máy hai kỳ làm mát bằng không khí hoặc bằng chất lỏng

Động cơ hai kỳ lắp trên các thiết bị động lực xách tay nhỏ

Động cơ phun nhớt hoạt động trên cạn không yêu cầu phải pha trước nhớt với nhiên liệu

Các động cơ làm mát bằng không khí yêu cầu pha trước nhớt vào xăng với tỉ lệ xăng/nhớt có thể đến 50/1

LỢI ÍCH

Độ ổn định oxy hoá tuyệt vời.

Tăng cường khả năng chống mài mòn.

Giảm thiểu cặn bẩn trên bugi và pittong.

Chống ăn mòn cao.

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

JASO FA

API TA

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Độ nhớt ở 1000C, cSt | 9,1 |
| --- | --- |
| Chỉ số độ nhớt | 98 |
| Hàm lượng tro sulfat, % | 0,15 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C, min | 85 |
| Nhiệt độ đông đặc, 0C | -15 |

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BAO BÌ

Chai 1L

BẢO QUẢN VÀ  AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.